Für das 2,4 GHz -Modul :   Modulation  auf  PPM

Mode: GLID 2 FLP	 -   Micro switch  (am TM-8 Modul) :  8 CH (down)

Checkliste

Ka8b

- Tragflächen, Anschlüsse ..................... geprüft

- Höhen-,Seiten-,Querruder ………........ geprüft

- Motor und Luftschraube ...................... geprüft

- LiPo-Akku  ..........................................  gesichert u. getrennt

- Schwerpunkt .......................................  geprüft

Sender

- Schalter ................................................ ein

- Modell - Name ...................................... Ka8

- Spannung ............................................. min. 9,8 V

- LED Normal/Hold ................................. grün

- Airbrake ................................................ down

- Airbrake Trim VR(A) …………………… Mitte neutral

- Motor .................................................... aus

Ka8b

- LiPo-Akku (11,1V / 2200 mAh - reicht mind. 25 Min.)..angeschlossen

- Empfänger LED .................................... grün

- Haube ................................................... verriegelt

- Ruder-/Motorkontrolle ........................... durchgeführt

-------------------

Technische Daten:   Ka8b

gebaut:   30.7. bis 27.10. 2016     A. Ullmann (Enya-Motoren)        300,00 €

Spannweite                                                                                     2500 mm

Länge                                                                                              1170 mm

Gesamtflächeninhalt                                                                         40,2 dm²

Gesamtgewicht                                                                                  1340  g

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Flächenbelastung                                                                           33,3  g/dm²

Schwerpunkt                                                                                   50 mm hinter Nasenleiste

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausrüstung:

Empfänger                                           FASST R6308 SBT

Motor                                                    ROXXY  BL-Outr.  2826/12    7-12V

Luftschraube                                        Folding Prop aeronaut Carbon 23 x 16,5  (9 x 6,5)

Regler mit  BEC                                   Kontronik - Koby 40 LV

BEC  5V,  3 A (max.10 A)

Parallel-Absicherung möglich

Servos                                                  5 x MPX Nano-Pro MG

Akku                                                      Robbe Roxxy 3S  ZY-30    11,1V / 2200mAh

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanalbelegung

Reichweitentest

Sender einschalten und warten bis HF- abgestrahlt wird (grüne LED leuchtet konstant).

Power-Down-Modus aktivieren:

"F/S, Range"- Taste am TM-8 Modul drücken & halten.

Es blinkt zusätzlich die rote  LED am Modul. Solange die Taste gedrückt ist, wird die Leistung des HF-Teils für den Reichweitentest reduziert.  Reichweite lm Power-Down-Modus:   30-50 m (Schritte).

# Text boxes

Timer reset:

Select

+ Press

Motor

Vollgas

Seitenruder

Aus

Höhenruder

FF-9 II

Airbrake  down

Airbrake up

Airbrake Trim VR(A)

Quer / Seite Mix

Kanal 1

Querruder,

links

Kanal 2

Höhenruder

Kanal 3

Motor-Regler

Kanal 4

Seitenruder

Kanal 5

Bremsklappen

Kanal 6

frei

Kanal 7

Querruder,

rechts

AIL-DIFF

(L)            (R)

RATE-AIL1     +80%        +40%

AIL2     +40%        +80%